Задача 6.33

В кузов автомобиля-самосвала до уровня h  0,48 м налит цементный раствор (рис. 6.26). Определить наименьший допустимый путь торможения самосвала от скорости υ  36 км/ч до остановки из условия, что раствор не выплескивается из кузова. Считать кузов самосвала прямоугольным с размерами l  3,0 м, Н  0,96 м, а движение равнозамедленным.

Рис. 6.26

Решение

На раствор в кузове действуют две силы: тяжести , направленная вниз и сила инерции , направленная вправо при торможении автомобиля. Решая дифференциальное уравнение поверхности уровня получаем, при , , , тогда

(1)

где	 - тангенс угла наклона свободной поверхности жидкости к горизонту, значение которого в условиях данной задачи равно

(2)

Следовательно замедление автомобиля составляет:

(3)

Рисунок 6.26.1

Наименьший допустимый путь торможения самосвала находим из уравнений равнозамедленного движения:

(4)

где

(5)

Подставляя выражение (5) в выражение (4), получаем

(6)

Ответ: Smin 15,9 м.